## Slide 1: Mössbauerova spektroskopie
Karel Závěta
Laboratoř Mössbauerovy spektroskopie SLNT
(FZÚ a ÚACh AVČR, MFF a PřF UK)

## Slide 2: Osnova
Atomová absorpce a emise
Rezonanční fluorescence
Zpětný ráz a mechanická analogie
Atom v krystalu a Mössbauerův jev
Mössbauerova spektroskopie (spektrum, isotopy)
M. spektrum a historické uspořádání experimentu
MS s 57Fe, hyperjemné interakce
Jaderný a elektronový Zeemanův jev
Moderní schéma uspořádání experimentu
Kalibrace škály energie
Vybrané aplikace
Výhody a nevýhody metody

## Slide 3
Atomová (elektronová) absorpce a emise
Bohrův model atomu
Elektrony existují jen v kvantovaných stavech
liší se poloměry drah elektronů
Přechody mezi hladinami energie doprovázeny
absorpcí nebo emisí fotonu
Rezonanční podmínka je
Δ E = h ν
Fotony jiných energií nemohou být pohlceny
Pohlcení fotonu o značně vyšší energii
ionizace atomu (spojité spektrum)
Spojité spektrum záření teplého „černého tělesa“
po průchodu chladnými parami
ostré absorpční čáry
vzbuzené atomy v chladných parách
ostré emisní čáry

## Slide 4: Rezonanční fluorescence
ATOMOVÁ : elektronový obal hladiny pro různé dráhy elektronů
základní stav + foton excitovaný stav
JADERNÁ : jaderné hladiny energie se liší spinem jádra
excitovaný stav o vysoké energii vzniká radioaktivním rozpadem (α, β rozpad, záchyt elektronu isomerní přechod)
excitovaný stav základní stav + (kaskáda) γ kvant je možný i přechod ???
Pokusy neúspěšné a od r. 1929 (W. Kuhn) se vědělo proč !
Extrémně úzká čára + posun/změna energie (zpětný ráz)
Heisenbergův princip neurčitosti: doba života x šířka čáry > h/2
pro typické jaderné excitace t 10-7 s → šířka čáry 10-9 eV
pro energii 50 keV je tedy teoretické rozlišení 1013 !!!
zatímco v atomové spektroskopii 108
E.t > h/2  1.054x10-34 J.s  6.582x10-16 eV.s
Phil. Mag. 8, 625 (1929)

## Slide 5
Zákon zachování
hybnosti
energie


náboj o hmotnosti m = 5g
hmotnost Mp = 5 kg
hmotnost MT= 50 t
lineární ve v
kvadratická ve v
Mp vp= - m v
MT vT = - m v
E = ½mv2 + ½Mpvp2 =
= ½mv2 (1 +m/Mp)
E = ½mv2 + ½MTvT2 =
= ½mv2 (1 +m/MT)
Mechanická analogie
Při emisi i absorpci
E=energie prachu v náboji

## Slide 6
Vrh koulí jako úloha o zpětném rázu
Šikmý vrh pod optimálním úhlem 45o (ve vakuu)
délka vrhu D0 = v02 / g
Energie k disposici  kinetická energie koule E = ½ m v02
D = 2E / mg
S uvážením zpětného rázu E = ½mv2 (1 +m/MV)
v2 = 2E / m (1 + m/MV)
Numerický příklad
délka vrhu 20 m, g = 10 m.s-2, m = 7 kg
E = D.m.g/2 = 700 J
Hmotnost vrhače
70 kg
140 kg

D = D0 / (1 + m/MV)
D
20 / 1.1 = 18.18 m
20 / 1.05 = 19.05 m
20 m

## Slide 7
Zákon zachování
hybnosti
energie


náboj o hmotnosti m
hmotnost Mp
hmotnost MT
lineární ve v
kvadratická ve v
Mp vp= - m v
MT vT = - m v
E = ½mv2 + ½Mpvp2 =
= ½mv2 (1 +m/Mp)
E = ½mv2 + ½MTvT2 =
= ½mv2 (1 +m/MT)
Mechanická analogie
Jádro a γ-kvantum
jádro hmotnost MJ
změna energie je
½ MJ v2 = Eγ2 / 2 MJ c2
kvantum o hybnosti ~Eγ / c
Při emisi i absorpci
E=energie prachu v náboji
E=rozdíl kvantových hladin
MJ v

## Slide 8
Kompenzace zpětného rázu
Využití Dopplerova posunu : ED = (v / c ) E0 (nerelativistický efekt prvního řádu)
Moon [1951] :
zdroj 198Hg → 198Au (γ záření s energií 411 keV)
na hrotě ultracentrifugy, lineární rychlost 670 ms-1 vůči
nepohyblivému absorbéru 198Au
P. B. Moon: “Interference between Rayleigh and nuclear resonant scattering of gamma rays”, Proc. Phys. Soc. (London), 64, 76 (1951)
K. G. Malmfors: “Nuclear Resonance Scattering of Gamma-Rays”, Arkiv for Fysik 6, 49-56 (1953)
Opět využití Dopplerova efektu
ED musí kompensovat 2 ER (při emisi i absorpci)
Malmfors [1953] :
Tepelný pohyb samostatných atomů/jader
Při zvýšení teploty se zvětší překryv obou distribucí – při emisi i absorpci zvýšení resonanční absorpce
Mössbauer [1958] :
Snížení teploty krystalu vedlo ke zvýšení resonanční absorpce
R. L. Mössbauer: „Kernresonanzfluoreszenz von Gammastrahlung in Ir191”, Z. Phys. 151 124-43 (1958)

## Slide 9
Zákon zachování
hybnosti
energie


náboj o hmotnosti m
hmotnost Mp
hmotnost MT
lineární ve v
kvadratická ve v
Mp vp= - m v
MT vT = - m v
E = ½mv2 + ½Mpvp2 =
= ½mv2 (1 +m/Mp)
E = ½mv2 + ½MTvT2 =
= ½mv2 (1 +m/MT)
Mechanická analogie
Jádro a γ-kvantum
jádro hmotnost MJ
změna energie je
½ MJ v2 = Eγ2 / 2 MJ c2
změna energie je
½ MK v2 = Eγ2 / 2 MK c2
kvantum o hybnosti ~Eγ / c
krystal hmotnost MK
Při emisi i absorpci
E=energie prachu v náboji
E=rozdíl kvantových hladin
MJ v

## Slide 10: Typické energie jaderných a elektronových interakcí
Energie (Mössbauerova)  záření 104 - 105 eV(E)
Chemická vazba a mřížk. energie 1 - 10 eV
Elektronové přechody 0.5 - 5 eV
Kmity molekul 0.05 - 0.5 eV
Kmity mřížky (fonony) 0.005 - 0.05 eV
Jaderný odraz a Dopplerův posun 10-4 - 10-2 eV(ER, ED)
Jaderné kvadrupolové štěpení ~10-5 eV
Jaderné Zeemanovo štěpení ~10-5 eV
Heisenbergova šířka čáry 10-9 - 10-6 eV ()

## Slide 11
Atom v krystalu a Mössbauerův jev
Energie zpětného rázu (~10-3 eV) menší než vazebná energie (~eV) ale
srovnatelná s energií kmitů mříže (10-3-10-2 ev)
ta je však kvantována
f relativní podíl (jaderných) emisních/absorpčních přechodů bez přenosu energie na mříž (bezfononové přechody)
Pak místo MJ ve výrazu
E 2 / 2 M c2
M je hmotnost celého krystalu
dramatický pokles ER (a ED) ~1018x
PŘECHODY BEZ ZPĚTNÉHO RÁZU – RECOIL-LESS
f je funkcí energie záření, vazby jádra v mříži (a tedy i teploty)
velký pro relativně nízkou energii  kvanta (omezení prvků)
jádro pevně vázané v krystalu (vysoká Debyeova teplota)
nízkou teplotu
pro 57Fe, E = 14.4 keV a 300 K je f stále dostatečně velké
Resonanční jaderná absorpce bez zpětného rázu =
Mössbauerův jev

## Slide 12
Komiksová ilustrace podle Gonsera (MS, in Topics in Appl. Phys., Springer 1975)

## Slide 13
Ve 3 stručných publikacích (1958/9) popsal Mössbauer uspořádání a provedení experimentu a jeho teoretické vysvětlení
základní myšlenka - existence bezodrazové absorpce (a též emise)  kvant jádrem atomu vázaného v krystalu
rychle se rozrostlo o další izotopy
stala se metodou pro získání lokálních informací o struktuře a vlastnostech pevných látek

## Slide 14
1958 publikace o rezonanční absorpci 191Ir při teplotě kapalného dusíku → 1961 (!) Nobelova cena za fyziku v r. 1961:
Robert Hofstadter, United States: „for his pioneering studies of electron scattering in atomic nuclei and for his thereby achieved discoveries concerning the structure of the nucleons“
Rudolf L. Mössbauer, West Germany: „for his researches concerning the resonance absorption of γ radiation and his discovery in this connection of the effect which bears his name“

## Slide 15
Co na to říká Wikipedia?
The Mössbauer effect is a physical phenomenon discovered by the German physicist Rudolf Mößbauer in 1957. It involves the resonant and recoil-free emission and absorption of gamma ray photons by atoms bound in a solid and forms the basis of Mössbauer spectroscopy.
Účinek Mössbauerovy je fyzikální jev objevil německý fyzik Rudolf Mössbauerovy v roce 1957. Jedná se rezonanční a vratnou-bez emisí a absorpce záření gama fotonů atomy vázané v pevné formě a tvoří základ spektroskopie Mössbauerova.

## Slide 16: pořád historie
Rudolf Ludwig Mössbauer(*1929) ICAME 99 GaPa
Pozdrav Mössbauera naší laboratoři z Ga-Pa 1999

## Slide 17: Mössbauerovo spektrum
transmisní Mössbauerovo spektrum: bezodrazová absorpce jádry Mössbauerova izotopu vede ke snížení intenzity procházejícího paprsku
Realizace:
zdroj - excitovaný stav jádra vhodného izotopu fixovaného v mřížce
energetická modulace – mechanický pohyb zdroje vůči vzorku – Dopplerův jev
detektor - scintilační krystal a fotonásobič, proporcionální čítač
záznam intenzity v závislosti na rychlosti zdroje
Příklad: Historické uspořádání Mössbauerova experimentu
závislost intenzity  záření na jeho energii

## Slide 18
A – kryostat s absorbérem
Q – kryostat se zdrojem na otáčecím zařízení
D – scintilační detektor
M – využitý úsek rotace systému se zdrojem (spolu s počtem otáček definuje rychlost)
Uspořádání Mössbauerova pokusu v Heidelbergu
Historická absorpční křivka 191Ir
Relativní poměr intensit s absorbérem Ir a Pt v závislosti na energii (horní škála) resp. rychlosti zdroje vůči absorbéru (dolní škála)
Zdrojem bylo 191Os s aktivitou 65 mCi, jeho rozpadem vznikne 191Ir ve vzbuzeném stavu, které při přechodu do základního stavu vyzařuje kvantum γ s energií 129 keV.
Energetická modulace ~10-5eV odpovídá ~cm/s
Maximální velikost efektu 1%
K. Závěta et al.: Čs.čas.fyz. 62 (2012) 51 – 58
(Život, efekt a spektroskopie)

## Slide 19
19
Počet publikací
N > 1 000
100 < N < 1 000
10 < N < 100
N < 10
žádné
1
1
2
2
1
2
1
1
1
2
3
1
2
2
2
1
1
4
2
7
1
5
4
2
1
1
Počet pozorovaných mössbauerovských přechodů
Fe
2
H
He
Ne
Ar
Kr
Xe
F
Cl
O
N
Br
Hg
Li
Na
K
Rb
Cs
Be
Mg
Ca
Sr
Ba
Sc
Y
Ti
Zr
Hf
V
Nb
Ta
Cr
Mo
W
Mn
Re
Fe
Ru
Os
Co
Rh
Ir
Ni
Pd
Pt
Cu
Ag
Au
Zn
Cd
B
C
Si
Sn
Pb
Al
Ga
In
Tl
Ge
P
As
Sb
Bi
S
Se
Te
I
Po
At
Rn
Tc
Fr
Ra
Rf
Ha
1
1
2
2
6
4
9
1
6
1
5
1
6
1
1
1
3
1
2
1
La
Ac
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
Lr
Pm
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
„Mössbauerovská“ periodická tabulka
44 prvků aktivních
59 prvků neaktivních

## Slide 20
Charakteristiky některých isotopů používaných v MS

## Slide 21
Mössbauerova spektroskopie isotopu 57Fe
Magnetické materiály obsahující Fe - “Mössbauerův“ isotop 57Fe (přirozený obsah 2.17%)
Radioaktivní zdroj 57Co (záchyt elektronu s poločasem 270 d)
57Fe ve vzbuzeném stavu I=5/2
57Fe v základním stavu I=1/2
emise 136.32 keV γ
57Fe ve vzbuzeném stavu I=3/2
emise 121.91 keV γ
emise 14.41 keV γ
57Fe v základním stavu I=1/2
Proces absorpce
57Fe v základním stavu I=1/2
absorpce 14.41 keV γ
“Mössbauerova“ čára
57Fe ve vzbuzeném stavu I=3/2

## Slide 22
Scheme of deëxcitation of 57Fe source and absorber

## Slide 23
57Fe ve vzbuzeném stavu I=3/2
emise 14.41 keV γ
57Fe v základním stavu I=1/2
emise 14.41 keV γ
Konversní elektrony K, L, M
Augerovy elektrony KLL
X-paprsky Kα

## Slide 24
Atom v krystalu II : Hyperjemné interakce
Omezíme se na 57Fe
jádro
elektronový obal
elektrostatické
prostorová hustota náboje
vlnová funkce v prostoru jádra
isomerní (chemický) posun
kvadrupolový moment
gradient elektrického pole
kvadrupolové štěpení (posun)
magnetické
dipolový moment
(efektivní) magnetické pole v místě jádra (s-elektrony)
jaderný Zeemanův jev (štěpení)

## Slide 25
Isomerní posun - souvislost s hustotou s-elektronů a jejich spinovým stavem
Kvadrupolové štěpení (posuv) malé vůči Zeemanovskému
možno považovat za poruchu
srovnatelné
složité a mohou být porušena i výběrová pravidla
Kvadrupolové štěpení
1. nenulový kvadrupolový moment jádra
I > 1/2 (pro 57Fe vzbuzený stav I = 3/2)
2. symetrie gradientu elektrického pole nižší než kubická
IS = K (Re2 – Rg2) {[Ψs2(0)]a – [Ψs2(0)]b}
Re a Rg poloměr jádra v excitovaném a základním stavu
K konstanta
[Ψs ]a,b vlnová funkce s-elektronů v místě jádra vzorku (a)
a referenčního absorbéru (b)
EQ=[eQVzz/4I(2I -1)] [3mz2-I(I +1)]
Pro osovou lokální symetrii
e - náboj elektronu
Q - kvadrupólový moment jádra
Vzz je složka gradientu
elektrostatického pole
I - spin jádra
mz - magnetické kvantové číslo

## Slide 26
Zeemanovo štěpení
Je-li jádro 57Fe vystaveno (efektivnímu) magnetickému poli B, jeho základní (Ig = 1/2) a excitovaný (Ie = 3/2) stav se rozštěpí
Em = - gN μN B mz
gN - jaderný Landéův faktor
μN -jaderný magneton
mz - magnetické kvantové číslo: I, I-1,..,-I (2 I + 1) hladin
na 2
a 4 hladiny.
spektrum sestává z 6 čar
Dovolené přechody mají Δm rovné 0 nebo ±1

## Slide 27
a jsou dány Clebsch-Gordanovými koeficienty:
I2 = I5 = 1/2 ( 1 - cos2θ )
I3 = I4 = 1/8 ( 1 + cos2θ )
I2,5 / I3,4 = 4 sin2θ / ( 1 + cos2θ )
I1 = I6 = 3/8 ( 1 + cos2θ )
s poměrem 2. (5.) and 3. (4.) čáry rovným
= 2 pro (homogenně) náhodnou orientaci lokálních momentů (polí)
což formálně odpovídá efektivnímu úhlu 54.7o
Poměr I1,6 / I3,4 = 3 nezávisí na orientaci (dodatečná podmínka pro fitování spektra)
= 0 pro paralelní
= 4 pro kolmou
orientaci
Relativní intensity čar závisejí na θ
γ paprsek
lokální hyperjemné pole
θ

## Slide 28
Diagram of nuclear energy levels with I.S. Quadrupole Zeeman

## Slide 29
jaderné
NMR : přechody
mezi Ig = -½ a +½
MS : přechody mezi Ig a Ie
Hladiny energie v magnetickém poli
elektronové
Jaderný a elektronový Zeemanův jev
Optický Zeemanův jev
EPR
přechody uvnitř termu

## Slide 30: Možnosti uspořádání měření MS
Transmisní uspořádání
CEMS - konverzní elektrony
CXMS - emise X-paprsků
Současná registrace a „informační hloubka“ jednotlivých metod
celý objem
sto(vky) nm
jednotky μm
Synchrotronové záření jako laditelný monochromatický zdroj

## Slide 31
Schéma uspořádání aparatury pro transmisní měření

## Slide 32
Kalibrace škály energie
We define: for α-Fe Bhf = 33.1 T
Isomer shift = 0
additionally we assume: Q.S. = 0 (α-Fe b.c.c.)
This assigns channel # to energies
(and checks the linearity via distance of 1,2,3)
Now we express the energy by Doppler shift
ΔE = (v/c) Eγ and write the energy in terms of source velocity

## Slide 33
Hyperjemné pole a uspořádání na malou vzdálenost (SRO)
Hyperjemné pole Bhf vs elektronový magnetický moment μe
hustoty s-elektronů se spiny „nahoru“ a „dolů“ jsou různé, φ2 (r) ≠ 0 v objemu jádra
přímo
nepřímo
stínění s-elektronů
d-elektrony citlivé na velikost momentu d-elektronů
Obecně Bhf = f(elektronového magnetického momentu) komplikovanější než Bhf = K μe (s universální konstantou K)
B citlivé na druh a počet nejbližších (n.n.) a také druhých nejbližších (n.n.n.) sousedů
změna φ2 (r) způsobená vazbou - podobné předchozímu případu
interakce se sousedními magnetickými momenty
B závisí diskrétním způsobem na počtu magnetických n.n.
Experimentální spektrum může být rozloženo na dobře definované sextety

## Slide 34
Aplikace Mössbauerovy spektroskopie
Pro h v metrech je změna frekvence Δν/ν0 = 1,09 . 10-16 h
Speciální teorie relativity
změna frekvence fotonů v gravitačním poli Země je podle speciální teorie relativity :
Δν/ν0 = gh/c2
g - tíhové zrychlení, h – výška zářiče nad povrchem Země, c - rychlost světla
Pound & Rebka [1960]: 57Fe, h = 22 m
Katila & Riski [1981]:67Zn, h = 1 m
600x vyšší rozlišení
vodorovně označená „chyba“ popisuje časové
období, z něhož byly výsledky vystředovány
Apparent weight of photons
R. V. Pound and G. A. Rebka, Jr.
Phys. Rev. Lett. 4, (1960) 337
Published April 1, 1960
Jefferson laboratory at Harvard University. The experiment occurred in the left "tower". The attic was later extended in 2004.

## Slide 35
Fyzika kondenzovaných látek
Biofyzika a medicina
hemoglobin a tkáně obsahující Fe
Chemie
valenční stav a symetrie okolí např. Fe
Mineralogie a geologie
identifikace látek a (semi)kvantitativní analýza
Archeologie
např. metody zpracování keramiky, rozbor nálezů ze železných slitin
Materiálový výzkum a metalurgie
fáze a fázové přechody
Magnetismus
magnetické uspořádání, orientace lokálních momentů, nanomagnetismus
ale taky Mössbauerova spektroskopie na Marsu
Další aplikace Mössbauerovy spektroskopie

## Slide 36: Zhodnocení metody
VÝHODY
vysoká rozlišovací schopnost - každý atom přispívá ke spektru, nepotřebujeme koherentní objem s translační symetrií
možnosti získání informací
krystalová mřížka
poruchy
vnitřní pole (úměrné magnetizaci)
magnetické uspořádání
orientace lokálních momentů
relaxace, časové děje (superparamagnetismus u malých částic)
společně s jinou metodou - komplexní údaje o vzorku
NEVÝHODY
radioaktivní zdroj
poločas rozpadu
pro daný izotop - specifické vzorky obsahující prvek-izotop zdroje

## Slide 37
Mars Mission and Mössbauer Spectroscopy
G. Klingelhöfer (Universität Mainz) ICAME05 - I6
M. Bo Madsen (University of Copehagen) ICAME05 - T4
Science 305, 6 August 2004, 833: R.V. Morris, G. Klingelhöfer et al.
Science 306, 3 December 2004, 1740: G. Klingelhöfer, R.V. Morris et al.

## Slide 38
Spirit dosedl na Mars (okolí Gusev Crater – hory) v 04:35 dne 4. ledna, 2004. (Zemského universálního času se započtením zpoždění signálu; na Marsu tedy o zhruba 10´ dříve) po 7miměsíčním letu.
O 3 týdny později přistává Opportunity (Meridiani Planum – rovina na opačné straně Marsu).
Jeden z hlavních úkolů: geologicky prokázat historii přítomnosti vody – klíčové pro případnou existenci života na Marsu.
Spirit
Opportunity

## Slide 39
Popis přistání (ilustrovaný) http://marsrovers.jpl.nasa.gov/mission/tl_entry1.html

## Slide 40
Prvé obrázky po přistání Spiritu v kráteru Gusev
Prvý záběr z přední kamery
Prvý záběr zadní kamery
Záběr nerozbaleného kola
Panoramatický pohled ze Spiritu

## Slide 41
Oslava přistáni v centru NASA

## Slide 42
Teplotní podmínky na Marsu :
výška nad povrchem,
den vs noc
rychlé fluktuace teploty atmosféry (až 4 °C/min)
Teplotní profil povrchu
-125 °C +20 °C
-130 °C -55 °C

## Slide 43
Na obou roverech kromě jiných aparatur také Mössbauerův spektrometr
určený na snímání reflexních spekter (zejména hornin - Spirit, prachu – Opportunity)
Nominální aktivita 57Co při přistání 150 mCi , průměr kolimovaného svazku 1.4 cm, celkem 4 detektory sekundárního γ záření
Kalibrace pomocí transmisního spektra hematitu a α-Fe (5 mCi), tento kanál umístěn uvnitř hlavy
Předpokládaná doba experimentu 90 dní, ve skutečnosti v září 2005 pracoval již ~600 dní.
Poznámka časová:
1 den na Zemi = 24 hodin
1 den na Marsu (sol) = 24 h 39´
vede k schizofrenii

## Slide 44
Hlava Mössbauerova spektrometru MIMOS II (MIniature MOessbauer Spectrometer)
se vejde do dlaně
Je upevněna na otočné hlavě na konci ramene Spiritu.
Elektronika je umístěna uvnitř roveru ve WEB (Warm Electronics Box).
Další zařízení na otočné hlavě je fréza, která může vyvrtat do podkladu válcový otvor s plochým dnem.
K němu přiléhá hlava spektrometru s čidlem teploty.
Sejmutí spektra o použitelné kvalitě - zhruba 12 hodin
Spektrum umožňující identifikaci hlavních sloučenin – 1-2 hod
Transducer pracuje na frekvenci 25 Hz Hmotnost hlavy je 400 g a spotřeba 2 W

## Slide 45
První Mössbauerovo spektrum z povrchu Marsu

## Slide 46
13.12.2004

## Slide 47
Fig. 1. Representative Mössbauer spectra (200
to 280 K) of rock and soil from Gusev crater
and the magnetite CCT on the rover. The Gusev
spectra are described by one Fe3 doublet (assigned
to nanophase ferric oxide), two Fe2 doublets (assigned to olivine and pyroxene),
and either two sextets (assigned to nonstoichiometric
magnetite)
or one sextet (assigned to a hematite-like phase).
The spectrum of Adirondack-type rock was obtained by combining all Mössbauer data for rocks Adirondack and
Humphrey.
The dashed vertical lines correspond to the centers of the highest and lowest velocity peaks of magnetite.
Spirit
Opportunity
Meridiani Planum (Eagle Crater): jarosite- and hematite- rich outcrop, hematite-rich soil, olivine-bearing basaltic soil, pyroxene-bearing basaltic rock.
Presence of jarosite
mineralogical evidence for aqueous processes
probably under acid-sulfate conditions

## Slide 48
Marsografické podmínky a putování Spiritu do července 2005

## Slide 49
Animace výstupu Spiritu na Husband Hill ze snímků zadní kamery –
kvůli rovnoměrnému zatěžování kol roveru jedeme pozadu

## Slide 50
D
Ě
K
U
J
I
Z A
P O Z O R N O S T !

## Slide 51
Rozklad spektra
sextety
dublety
singlety
Parametry čar
BHF, QUA, ISO
šířka
intensita
poměry intensit